# [Osciloscopio] ZOYI ZT-706S: Test de respuesta en frecuencia
- Con el ZT-706S podemos hacer una prueba tipo respuesta en frecuencia usando el generador interno y el osciloscopio, midiendo entrada y salida del circuito en dos canales y barriendo la frecuencia manualmente.
- La clave es usar CH1 como referencia de entrada, CH2 como salida, y sacar la relación ganancia/fase para cada frecuencia. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
Conexión de sondas
- CH1: punta al punto de entrada del DUT, pinza de masa al GND común del circuito.
- CH2: punta al punto de salida del DUT, pinza de masa al mismo GND común.
- Salida del generador: pin central al punto de entrada del DUT, masa del generador al mismo GND común.
- El manual indica que la masa de ambos canales es común, así que todas las masas deben ir al mismo potencial. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
- No conectar la pinza de masa a un punto flotante o a un nodo con tensión elevada; el manual advierte que la masa de la sonda está unida a tierra. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
Valores iniciales recomendados
- Forma de onda del generador: seno.
- Amplitud: empezar en 1 Vpp si nuestro circuito lo admite; si no, bajaa a 200 mVpp o 500 mVpp para evitar saturación.
- Offset: 0 V.
- Barrido: probar puntos como 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz; si es un filtro o amplificador, amplíar según nuestra banda útil.
- El manual confirma que el generador permite ajustar forma, amplitud y frecuencia desde su menú. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
Ajustes del ZT-706S
1. Pulsar MODE hasta entrar en el generador de señal. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
2. Seleccionar senoidal.
3. Ajustar la amplitud con F1 y la frecuencia con F2. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
4. En osciloscopio, activar CH1 y CH2; usar F1 para elegir canal, F2 para mostrar/ocultar, F3 para acoplamiento DC/AC y F4 para la atenuación de la sonda. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
5. Si no conocemos la señal, usar AUTO para que el equipo ajuste escala y base de tiempo. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
Procedimiento de medida
1. Conectar el generador a la entrada del circuito.
2. Conectar CH1 justo en esa misma entrada para medir la señal de estímulo.
3. Conectar CH2 a la salida del circuito.
4. Ajustar una frecuencia de prueba y comprobar que CH1 y CH2 se ven estables.
5. Medir amplitud de entrada y salida; la ganancia en dB se calcula como , y la fase la leemos comparando desfase entre ambas trazas. [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=CG8hd2wgt0g)
6. Repitir para cada frecuencia del barrido y anotar los resultados. [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=CG8hd2wgt0g)
Uso práctico con VFC
La función VFC del ZT-706S es para medir voltaje en entornos con ruido o variaciones, y el manual la lista dentro de la entrada VΩHz del multímetro. Para una prueba de respuesta en frecuencia, VFC no sustituye al osciloscopio: úsarla solo si queremos comprobar una tensión AC “filtrada” o más inmune al ruido en puntos concretos del montaje, pero la caracterización de amplitud/fase del sistema la hacemos con CH1/CH2. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
Ejemplo rápido. Para un filtro paso-bajo:
- Generador: seno, 1 Vpp, 1 kHz.
- CH1: entrada del filtro.
- CH2: salida del filtro.
- Si a 1 kHz medimos 1.00 Vpp en CH1 y 0.71 Vpp en CH2, la ganancia es aproximadamente -3 dB.
- Luego repetimos a 100 Hz, 500 Hz, 2 kHz, 5 kHz, etc., para dibujar la curva. [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=CG8hd2wgt0g)
Precauciones
- Mantener las manos detrás del collar de seguridad de la punta. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
- No exceder los límites de la sonda ni del equipo. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)
- No mezclar la masa de la sonda con nodos no referenciados a tierra. [manuals](https://manuals.plus/fa/ae/1005012105196323)