# [Hercules] Cliente TCP
La pestaña Cliente TCP de la utilidad Hercules se puede utilizar como un terminal de cliente TCP/IP simple similar a Telnet.
Parámetros
- Asignar los parámetros de la conexión (IP, puerto)
- Establecer la clave TEA y el código de autorización
- Envíe y muestre mensajes o comandos hacia y desde un dispositivo remoto
- Recibir datos de prueba: utilizados con dispositivos HWg
- Otros parámetros (en el menú contextual)
  - Mostrar caracteres especiales (en ASCII, HEX o DEC)
  - Registrar la comunicación en un archivo
  - Enviar un archivo al dispositivo remoto

- Módulo IP. La dirección IP del dispositivo remoto.
- Puerto. El puerto del dispositivo remoto: 23 para Telnet, 99 para la configuración TCP de dispositivos HWg.
- Botón de ping. Facilidad para hacer ping al dispositivo remoto para comprobar si hay una conexión. Resultados mostrados en la ventana de datos Recibidos/Enviados.
- Botón Conectar|Desconectar. Abre y cierra la conexión TCP/IP con el dispositivo remoto.
- Clave TEA. Contraseña segura de 16 bytes. Está configurado en ambos lados, nunca va a pensar en la red. Está definido en la mayoría de nuestros dispositivos como 4 grupos con 4 bytes definidos en forma HEX.
- Código de autorización
  - Para abrir la comunicación con el dispositivo seguro de TEA, debe cortar 12 dígitos en su portapapeles y pegarlos en el formulario “Código de autorización”. Luego haga clic en el botón con la imagen del candado y el resultado se enviará a la conexión.
  - Si su TEA Key es igual a la Key del lado opuesto, la conexión TCP está habilitada. De lo contrario, la conexión está con algún tiempo de espera cerrado por el Cliente TCP (dispositivo).
  - Botón de datos de prueba recibidos. Recibir el archivo de datos de prueba. Es una función dedicada a las pruebas de PortStore y PortStore2.
  - Botón Enviar
    - Para enviar datos al dispositivo, presione el botón Enviar a la derecha del campo respectivo o use F1, F2, F3 respectivamente para el primer, segundo y tercer campo.
    - Marque la casilla HEX para enviar caracteres hexadecimales (usados ​​para enviar comandos NVT).
    - Los caracteres ASCII se envían escribiendo
      #xxx
      (donde x es un número del 0 al 9),
      $yy
      (donde y es un número hexadecimal) o, por ejemplo, para avance de línea o retorno de carro. Para enviar el carácter #, $ o < escriba
      ##, $$ y <<
      respectivamente.